## Slide 1: Presentation Energikollen Lantbruk Gruppträff 2
Material framtaget av Karin Eliason och
David Hårsmar

## Slide 2: Program
Resultat
Tänkbara åtgärder
Mäta och följa upp energianvändningen
Producera egen energi
Möjligheter att gå vidare
Övriga reflektioner och utvärdering

## Slide 3: Elförbrukning, kWh/år
Chart: 
| Gård 1 | Gård 2 | Gård 3 | Gård 4a | Gård 4b
Privat | 8500 | 20000 | 7000 | 10000 | 8000
Gemensam | 8500 | 3540 | 12000 | 3000 | 2250
Växtodling | 160 | 0 | 250 | 0 | 0
Spannmålstorkning | 1400 | 0 | 4580 | 0 | 0
Mjölkproduktion | 35760 | 47790 | 98260 | 138240 | 11636
Restpost | 18680 | 13395 | 18910 | 10760 | 687
Notes: Restposter på gård 1 och 2 utgör 26% respektive 16% (!) Även betydande restpost på gård 3. Troligen har förbrukningen generellt varit något högre på grund av den kalla vintern (extra el-element lite varstans – t.ex. i mjölkrum). Någon koll av historisk elförbrukning har dock inte gjor för att jämföra med mildare vintrar.

## Slide 4: Dieselförbrukning, liter/år
Chart: 
| Gård 1 | Gård 2 | Gård 3 | Gård 4a | Gård 4b
Privat | 1000 | 900 | 4500 | 200 | 0
Skogen | 4000 | 0 | 1800 | 0 | 400
Gemensamt | 0 | 600 | 1500 | 175 | 0
Legokörning | 13860 | 0 | 2600 | 6800 | 2240
Växtodling | 3140 | 2300 | 8600 | 12325 | 2060
Spannmålstorkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mjölkproduktion | 1000 | 700 | 2000 | 2400 | 900
Notes: OBS! Gård 1 behöver troligen korrigeras (legokörning har överskattats)

## Slide 5: Nyckeltal, kWh/ko/år
Chart: 
| Gård 1 | Gård 2 | Gård 3 | Gård 4 | Medel Uppbudet | Medel Grop | Medel Robot
Utfodring el | 65 | 12.9412 | 209.6 | 180.2148
Utfodring diesel | 324.6333 | 200.5 | 259.7067 | 191.8963
Ventilation | 276.3333 | 129.4118 | 342.8533 | 100.8889
Utgödsling el | 36.6667 | 87.6471 | 53.5733 | 26.0889
Utgödsling diesel | 0 | 0 | 0 | 37.5185
Belysning | 224 | 420.2941 | 326.0667 | 307.0889
Mjölkning | 523.3333 | 546.4706 | 354.6667 | 435.9259
Övrigt el | 66.6667 | 208.8235 | 23.36 | 59.9926
Övrigt diesel | 0 | 0 | 0 | 8.6593 | 1554 | 1202 | 1595
Notes: Siffra per KO,
Säger lite om själva systemet och stallet…
Jämförelse-staplar från LRF Konsult, 2008

## Slide 6: Nyckeltal, kWh/kg mjölk
Chart: 
| Gård 1 | Gård 2 | Gård 3 | Gård 4 | Medel Uppbudet | Medel Grop | Medel Robot
Utfodring el | 0.0071429 | 0.0015171 | 0.022063 | 0.016687
Utfodring diesel | 0.035674 | 0.023505 | 0.027338 | 0.017768
Ventilation | 0.030366 | 0.015171 | 0.03609 | 0.0093416
Utgödsling el | 0.0040293 | 0.010275 | 0.0056393 | 0.0024156
Utgödsling diesel | 0 | 0 | 0 | 0.0034739
Belysning | 0.024615 | 0.049272 | 0.034323 | 0.028434
Mjölkning | 0.057509 | 0.064065 | 0.037333 | 0.040364
Övrigt el | 0.007326 | 0.024481 | 0.0024589 | 0.0055549
Övrigt diesel | 0 | 0 | 0 | 0.00080178 | 0.16 | 0.135 | 0.171
Notes: Nu blandar vi in avkastningen per ko. Jämförelse-staplar från LRF Konsult, 2008

## Slide 7: Nyckeltal, liter/ha/år
Chart: 
| Gård 1 | Gård 2 | Gård 3 | Gård 4a | Gård 4b
Antal hektar | 85 | 28 | 69 | 140 | 50
liter/ha/år | 40.4706 | 115 | 124.6377 | 113.0357 | 59.8
Notes: Troligen för lågt för gård 1. Rimliga siffror i övrigt. Förbrukning i Växtodling hanterar jag oftast som en restpost vid kartläggning av dieselförbrukning på en gård.

## Slide 8: Jämförelse direkt och indirekt energi
Chart: 
| Gård 1 | Gård 2 | Gård 3 | Gård 4a | Gård 4b
liter/ha/år | 40.4706 | 115 | 124.6377 | 113.0357 | 59.8
Kvävegödsel, kg/ha/år | 94.1176 | 42.8571 | 24.6377 | 43.5714 | 34
Diesel, kWh/ha/år | 394.1431 | 1119.985 | 1213.8464 | 1100.8548 | 582.3922
Kvävegödsel, kWh/ha/år | 1129.4118 | 514.2857 | 295.6522 | 522.8571 | 408
Notes: Tillverkning av 1 kg kvävegödsel antas kräva 12 kWh (drygt en liter olja alltså…)

## Slide 9: Kommentarer resultat
Inga uppenbara brister i stallar och system
Nyckeltal normala
Restposter?
Notes: Fråga efter egna reflektioner från deltagare?
Som väntat?
Överraskningar?
Nyckeltal
Restposter

## Slide 10: Restposter, kWh/ko/år
Chart: 
| Gård 1 | Gård 2 | Gård 3 | Gård 4 | Medel Uppbudet | Medel Grop | Medel Robot
Utfodring el | 65 | 12.9412 | 209.6 | 180.2148
Utfodring diesel | 324.6333 | 200.5 | 259.7067 | 191.8963
Ventilation | 276.3333 | 129.4118 | 342.8533 | 100.8889
Utgödsling el | 36.6667 | 87.6471 | 53.5733 | 26.0889
Utgödsling diesel | 0 | 0 | 0 | 37.5185
Belysning | 224 | 420.2941 | 326.0667 | 307.0889
Mjölkning | 523.3333 | 546.4706 | 354.6667 | 435.9259
Övrigt el | 66.6667 | 208.8235 | 23.36 | 59.9926
Övrigt diesel | 0 | 0 | 0 | 8.6593 | 1554 | 1202 | 1595
Restpost | 622.6667 | 393.9706 | 252.1333 | 84.7926
Notes: I och för sig bra ifall de ligger i mjölkproduktionen…
för då kanske ni får ut någon extra liter mjölk av dem. (ger lite tillbaka…)
Annars är det ju bara en extra kostnad på runt 10 000 kr per år.

## Slide 11: Vägt medel - 4 gårdar, kWh/ko/år
Chart: 
| Utfodring el | Utfodring diesel | Ventilation | Utgödsling el | Utgödsling diesel | Belysning | Mjölkning | Övrigt el | Övrigt diesel | Restpost
Vägt medel | 154.8869 | 226.0584 | 189.8686 | 42.4088 | 18.4854 | 317.2336 | 436.9708 | 69.1642 | 4.2664 | 227.854
Notes: Åtgärder:
Mjölkning
Utfodring (ffa dieselförebrukning)
Belysning
Ventilation
Mjölkning (värmeåtervinning)

## Slide 12: Åtgärder – Diesel
Sparsam körning
Logistik / planering
Traktorer
  Transmission
  Motorteknik
Notes: Sparsam körning inbegriper många åtgärder (däcktryck, redskap, körsätt, underhåll mm)
Jag visar även delar av kursmaterial från kurs i ”Sparsam Körning” (framtagen av… ?)

## Slide 13: Åtgärder – El
Styra belysning
Underhåll fläktar och givare
Rengöring mjölkkyl (kondensor)
Termostat till värmekablar
Reglera ner temperatur i verkstad (1 grad = ca 5% besparing)

## Slide 14: Behov belysning, kor
Källa: Dansk Landbrugsrådgivning, 2006 (Byggninger, 32 A)
Notes: Röd linje utgör behov av kapacitet elektriskt ljus
Blå area skulle kunna täckas av befintlig belysning
Grön area kräver komplettering för att täcka behov.
Under dagsljus (gul puckel) är belysningen tillräcklig – ev. kan belysning släckas ned under denna tid.
Natt helst maximalt 10 lux
Dag minst 100 lux (under 16 timmar)

## Slide 15: Varaktighetsdiagram, Borås
Chart: 
Källa: www.temperatur.nu
Notes: Visar antal timmar under ett år med kallare utetemp än viss gradtal (ex. under 2600 timmar är det minusgrader) – gäller Borås år 2010

## Slide 16: Åtgärder – El
Byta ut kvicksilverlampor
Installera värmeåtervinning från mjölkkylning
Notes: Ersättare till kvicksilverlampor:
Induktion
Högtrycksnatrium
Keramisk Metallhalogen
LED (inom några år)

## Slide 17: Mäta och följa upp energianvändningen
Notes: Möjligheter
  El, mina sidor
  Diesel, journalföring

## Slide 18: Vattenfall Energy Watch
Notes: Tröstpris till den som hade störst procentuell andel ”restpost”

## Slide 19: Fakta om solel
6 GWh solel i Sverige idag
Potential (100 km2 tak åt söder) = 30 TWh
Kostar idag ca 2,50 kr/kWh att producera utan statligt bidrag
Sverige har ca 900 ”fullasttimmar” per år
Källa: Bixia; Foto: http://en.alfasolar.biz
Notes: Idag finns cirka 6 GWh solel installerad i Sverige. Det är ungefär lika mycket som ett vindkraftverk.
Det finns 100 kvadratkilometer södervända svenska tak– med potential för 30 TWh solel. Det motsvarar 5 kärnkraftsreaktorer.
Solel kostar idag 2,50 kr/kWh att producera utan statligt bidrag. Vindkraft kostar ungefär 80 öre.
Sverige har bra solförhållanden: 900 fullasttimmar/år. Det är samma nivå som i Tyskland. Soliga Spanien har ett snitt på 1300 timmar.

## Slide 20: Produktionskostnad solel
Källa: http://bengts.blogg.viivilla.se

## Slide 21: Solfångare (varmvatten)
Tappvarmvatten
Bild från: http://www.solgruppen.se/
Teknik
4-5 m2 plan solfångare
200 - 300 liter lagervolym
50% av varmvattnet
Pris: 40 000 – 60 000 kr

## Slide 22: Plan solfångare
Bild: www.viessman.se
Kostnadseffektiva
Dominant marknadsandel
Går att integrera i olika taktäckningsmaterial
”Säker” konstruktion – lång livslängd
Finns som byggsats och halvfabrikat

## Slide 23: Vacuumrör
Hög verkningsgrad
Flexiblare placeringsalternativ (vridbara)
U-type
Våt överföring
Heat pipe
Torr överföring
Bilder: www.viessman.se

## Slide 24: Jämförelse olika solfångararea mot energibehov villa
Chart: kWh
| JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC
Bara varmvatten | 327.4 | 295.7 | 327.4 | 316.8 | 327.4 | 316.8 | 327.4 | 327.4 | 316.8 | 327.4 | 316.8 | 327.4
Värme och varmvatten | 1506 | 1307 | 1113 | 837 | 526.9 | 372.4 | 351.3 | 383.4 | 508.9 | 786.6 | 1107 | 1455
Solfångare 5m2 | 6.441 | 31.72 | 107.7 | 153.9 | 288.7 | 308.7 | 296.2 | 255.6 | 130.8 | 54.73 | 7.724 | 3.153
Solfångare 10m2 | 14.21 | 66.33 | 208.2 | 288.7 | 466.8 | 442.3 | 426.3 | 389.8 | 237.7 | 109.1 | 17.29 | 7.092
Solfångare 15m2 | 20.86 | 95.54 | 291 | 380.2 | 548 | 479.8 | 464.6 | 432.4 | 316.8 | 154.4 | 26.87 | 10.33
Solfångare 20m2 | 25.9 | 121.5 | 360.3 | 438.9 | 588.9 | 489.2 | 481 | 450.1 | 368.5 | 193.3 | 34.51 | 13

## Slide 25: Diskussion
Åtgärder på kort sikt
Åtgärder på lång sikt
Byte till förnybar energi
Egen energi
Notes: Vad tar ni mer er? Vilka åtgärder kommer testas?

## Slide 26: Möjligheter framöver
Utbildning
  Sparsam körning
Rådgivning
  Greppa Näringen
Investeringsstöd
Notes:   Exempel rådgivning inom Greppa:
  Fodereffektivitet
  Byggnadsrådgivning
  Kvävehushållning

## Slide 27: Utvärdering
Frågor som ska fyllas i
Intresse för fortsatt rådgivning
Notes: Skriftlig
Muntlig?