## Slide 1: 14V Vattenförsörjning på gården
Version 4, uppdaterad 2026-08-27

## Slide 2: Innehållsförteckning
Var finns vattnet? bild 3-4
Vattenkällor, 5-6
Vatten till växtodlingen, bild 7-19
Försöksresultat – växtodling, bild 20-28
Vattenkvalitet – växtodling, bild 29-35
Vatten till djuren, bild 36-45
Vattenkvalitet – djur, bild 46-52
Vad säger lagen, bild 53-61
Vilken väg skall jag välja? bild 62-68
Vatten nu, då och framöver, bild 69-76
Beredskap, bild 77-82

## Slide 3: 1. Var finns vattnet?

## Slide 4: Var finns vattnet?
Titta tillsammans på den grova skiss eller lista över befintliga vattenkällor på gården som lantbrukaren tagit fram innan besöket
  Hur ser vattentillgången ut just nu?
  Hur ser vattentillgången ut om man koller under ett längre perspektiv?
Använd passande länkar som du hittar under rubriken ”Tips på material att titta på innan och under besöket” Innan besöket, 14V adm.greppa.nu

## Slide 5: 2. Vattenkällor

## Slide 6: Identifiera potentiella vattenkällorna på gården
Ytvatten
  Större vattendrag t.ex. sjöar eller större åar
  Mindre vattendrag t.ex. bäckar
    Samla i damm under högflöden
Grundvatten, egen brunn
Kommunalt vatten
Avsaltat vatten
Tekniskt vatten
  Vatten från samhället
  Återvunnet avloppsvatten
  Vatten från industrin
Takdagvatten
Notes: Det finns många olika potentiella vattenkällor till en gård. Fundera på vilka som är aktuella på just denna gården. Kan olika vattenkällor passa till olika användningsområden?

## Slide 7: 3. Vatten till växtodlingen

## Slide 8: Vattnets kretslopp
Notes: Vattnets kretslopp – grunden för bevattning (text från JO5-07Bevattning.qxd:Greppa Näringen (jordbruksverket.se)).
Vattnet som kommer i form av nederbörd eller bevattning fyller markens porer. Från dessa porer kan sedan växterna suga upp vatten som till stor del återgår till atmosfären genom växtens transpiration. I markens vatten finns det lösta näringsämnen som genom växtens transpiration tas upp av växten. Dessa växtnäringsämnen, vatten och luftens koldioxid används sedan av växten för att bygga upp celler och lagra energi. Alla dessa komponenter och vattnets kretslopp är därför nödvändiga för växtens tillväxt och överlevnad. Näringsämnen, som växten inte tillgodogör sig, riskerar emellertid att utlakas till grundvatten och om givande vattendrag.
Om mängden vatten överstiger markens vattenhållande förmåga påskyndas växtnäringsläckaget. Väl avvägd bevattning förbättrar växtnäringsutnyttjandet och reducerar utlakningen, men för en effektiv bevattning krävs kunskap om markförhållandena, grödans utvecklingsfaser och vatten flöden till och från rotzonen. Samspelet mellan vattnet (nederbörd/bevattning), marken, växten och växtnäringen kommer därför att behandlas i detta inledande kapitel. Figur 1 visar de olika vattenflödena till och från rotzonen och använda fackuttryck inom bevattning

## Slide 9: Växttillgängligt vatten i olika jordarter
Källa: Linnér m fl, 2006
Källa: SLU, 2005
Notes: Visa på de olika jordarternas förmåga att hålla vatten tillgängligt för växten.

## Slide 10: Rotdjup på olika grödor
Efter Aslyng, 1984
Linnér, m fl 2006

## Slide 11: Vattnets rörelse i marken

## Slide 12: Enkelkorn- och aggregatstruktur
Källa: Marklära (L. Wiklander)

## Slide 13: "Dränering är din första bevattning" - gynnar rotutbredning djupare i markprofilen
Källa: Linnér m fl, 2006

## Slide 14: God markstruktur bidrar till resurseffektiv bevattning!
En jord i god struktur har mer gynnsam aggregat- och porstorleks-fördelning än en i dålig struktur.
  Kan hålla kvar mer markvatten vid bevattning, eller efter ett regn.
  Kan innehålla mer växttillgängligt vatten.
  Med bra dränering kan god struktur utvecklas i en större jordvolym.
  Det är lättare att skapa ett bra avdunstnings-skydd om jorden har bra aggregatstruktur.
  Minskat bevattningsbehov, och möjlighet till mer resurseffektiv bevattning!
Hög mullhalt och fungerande dränering gynnar en god och stabil markstruktur och vattenhushållning, och minskar risken för strukturskador.

## Slide 15: Tidigare uppskattade bevattningsbehov i genomsnitt
I stora drag kan du titta på storleksordningen på dessa siffror även idag för att ge en fingervisning. Anpassa efter:
  Lokala förutsättningar
  Grödor
  Storlek på skörden
Bild lånad från SLU

## Slide 16: Bevattningsmängd (1976)
Underlagssiffror – Vattenbehov per gröda och region (mm(år)
 | Höstsäd | Vårsäd | Slåtter-vall | Betes-vall | Potatis | Socker-betor | Olje-växter | Grön-saker på friland samt bär och frukt | Övriga grödor
Region 1 | 0 | 35 | 135 | 110 | 90 | 0 | 0 | 110 | 50
Region 2 | 30 | 40 | 145 | 125 | 100 | 0 | 35 | 125 | 20
Region 3 | 50 | 65 | 175 | 155 | 115 | 0 | 58 | 150 | 65
Region 4 | 50 | 65 | 190 | 160 | 125 | 105 | 58 | 150 | 70
Region 5 | 50 | 65 | 195 | 160 | 140 | 110 | 58 | 160 | 80
Region 6 | 50 | 65 | 180 | 155 | 145 | 0 | 58 | 150 | 70
Källa: Bevattningen inom lantbruket 1976 (Johansson & Klingspor, P. 1977).

## Slide 17: Bevattningsmängd (2020)
Källa: Beräknat bevattningsbehov för svenskt jordbruk under två 30-års perioder; 1989-2018 och 2021-2050 (Grusson, Y. Wesström, I & Joel, A. 2021).

## Slide 18: Bevattning per gång, mm
Jordart i matjorden | Rotdjup, cm | Bevattning, mm per gång
Mullhaltig sand | 0-30 | 15-20
 | 0-50 | 25-30
Mullhaltig grovmo | 0-30 | 25-30
 | 0-50 | 35-45
Mullhaltig lättlera | 0-30 | 30-40
 | 0-50 | 40-50
Mullhaltig styv lera | 0-30 | 25-30
 | 0-50 | 35-45
Mulljord | 0-30 | 30-40
 | 0-50 | 40-50
Källa: ra18_18v2.pdf |  | 
Notes: Här är en rekommendationer över hur stora bevattningsmängder per bevattning som är lämplig beroende på vilken jordart grödan växer på och hur stort rotdjup den har.

## Slide 19: Bevattning och växtnäringsutnyttjande
Väl utförd bevattning kan öka rotdjupet och göra rotsystemet mer kraftigt. Vilket ökar växtens förmåga att ta upp mer växtnäring och vatten. En förutsättning är att dräneringen är fungerande.
Om grödans vattenbehov är tillgodosett kan den växa mer optimalt och för också bort mer näringen med skörden som annars kunde riskerat att avgå som lustgas eller lakas ut till exempel.

## Slide 20: 4. Försöksresultat - växtodling

## Slide 21: L1-265 tillskottsbevattning till vete
Tre platser
  Helgegården, Kristianstad
  Torslunda, Öland
  Stentollby 2017, Ekeby Smide 2018, Gotland
Foto: Tellie Karlsson
Obevattnat led, kontroll
Optimal bevattning, när 40% av växttillgängligt vatten förbrukats
Tidig bevattning, 1-3 gånger, om behov finns vid dålig uppkomst annars från bestockning till stråskjutning
Sen bevattning, 1-3 gånger, från axgång till blommning och från blommning till degmognad
Källa: Sverigeförsöksboken 2019SLUTLIG.pdf
Notes: Försökets syfte har varit att belysa behovet av tillskottbevattning under kritiska utvecklingsperioder hos grödan och därigenom öka skördeutbytet.
Bevattningsbehovet har beräknats utifrån en vattenbalans där vattenunderskottet är differansen mellan evapotranspiration och nederbörd.

## Slide 22: L1-265 tillskottsbevattning till vete
Källa: Sverigeförsöksboken 2019SLUTLIG.pdf
Notes: Ett nederbördsunderskott under försommaren gav tidigt bevattnade led (led C) fler skott och ax per kvadratmeter än obevattnade led under 2017 och 2019. Resultaten visar att en bevattning tidigt på säsongen vid försommartorka ger det bästa skördeutbytet. Alla led med bevattning hade högre skörd än de utan bevattning.

## Slide 23: L1-265 tillskottsbevattning till vete
Källa: Sverigeförsöksboken 2019SLUTLIG.pdf

## Slide 24: Slutsatser försök bevattning till spannmål
I alla försök var det en högre skörd samt ett högre kväveupptag vid bevattning.
Den tidiga bevattningen var i de flesta fall det tillfället som gav mest merskörd.
2017 & 2019 varierade skördeökningarna med 0-20 % beroende på plats och gröda.
Under torråret 2018 var ökningarna högre på Gotland uppemot 200% .

## Slide 25: L1-268 bevattning av vall torktåliga arter på Öland och Gotland 2021
140mm
160mm
Källa: Sverigeförsöken_digital2023_version2.pdf

## Slide 26: L1-269 bevattning av vall vanliga arter på Öland och Gotland 2021
Källa: Sverigeförsöken_digital2023_version2.pdf

## Slide 27: Slutsatser försök bevattning till vall
Bevattning fram till andra skörd är den strategi som givit störst skördeutbyte i båda försöket. Det vill säga störst skörd ut per bevattnad millimeter.
Den vanliga artblandningen L1-269 fick ett något högre utslag av bevattning på båda platserna.
Det är viktigt att hålla markfukten vid en viss nivå för att kunna utnyttja senare nederbörd bra.
De bevattnade leden på Öland fick en lägre proteinhalt medan motsatt förhållande var på Gotland.
Bevattningsstrategi bör bestämmas utifrån gårdens förutsättningar då dessa skiljer sig mycket.
Källa: Sverigeförsöken_digital2023_version2.pdf

## Slide 28: L1- 270 tillskottsbevattning till ensilagemajs
Behandlingar
Ingen bevattning
Tillskottsbevattning utan vattenstress, där bevattningsmängden regleras för att möta grödans vattenbehov och genomförs under hela säsongen när markfuktighetsnivån närmar sig 50 % växttillgängligt vatten.
Tillskottsbevattning som vid B, men bevattning utförs under knoppstadium när vippan är synligt fram till början av degmogna.
Tillskottsbevattning som vid B, men bevattning utförs under den senare delen av stråskjutningen fram till blommning.
Tillskottsbevattning som vid B, men bevattning utförs under blomning till början av degmognad.
Källa: A. Joel & I. Wesström. Majs_2023_poster.pdf

## Slide 29: 5. Vattenkvalitet - växtodling

## Slide 30: Finns det några kvalitetskrav på vattnet?
Ätbara grödor
Dricksvatten till djurhållning
Tvättvatten
  Djurstallar
  Maskiner
Växtskyddssprutan
Notes: Problematik med PEFAS kom upp under workshopen. Var finns riskområdena?
Risk för saltvatteninträngning

## Slide 31: PFAS
PFAS (poly- och perflourerade alkylsubstanser)är hälsofarligt för både djur och människor. Läs mer på PFAS - Kemikalieinspektionen
Finns i ett flertal växtskyddsprodukter som säljs på den svenska marknaden PFAS i växtskyddsmedel
Kontakta din länsstyrelse eller kommun om du vill veta om det finns kända PFAS-föroreningar i ditt område.

## Slide 32: Vattenkvalitet - bevattning
Livsmedelsverkets samarbetsrapport - Bevattningsvatten kunskapsunderlag

## Slide 33: Vattenkvalitet - saltkänslighet
 | Saltkänsliga | Måttligt saltkänsliga | Måttligt salttolleranta | Salttolleranta
Växtodlingsgrödor |  | Majs Lin Potatis | Vete Havre Råg Raps Åkerböna | Korn Sockerbeta
Grönsaker | Lök Morot Bönor | Kålväxter Selleri Gurka Tomat Sallat Spenat | Rödbeta Squash Sojaböna | Sparris
Frukt och bär | Äpple Päron Persika Plommon Körsbär Svarta vinbär Björnbär Hallon Jordgubbar |  |  | 
Tabell efter Maas & Hoffman, 1977 och Ayers & Westcot, 1985
Notes: På östkusten bevattnar man ibland med vatten direkt från östersjön. Det kan då vara bra att veta vilka grödor som är mer eller mindre toleranta för detta vatten.
I vissa områden kan det är vara problem med att det tränger in saltvatten i borrade brunnar. Även här är det bra att vet vilka grödor som är mer eller mindre toleranta för detta vatten.
Tänk på att upprepade bevattningar med havsvatten kan leda till en uppbyggnad av salt i marken.

## Slide 34: Vattenkvalitet - växtskydd
Ta reda på just din vattenkvalitet och gissa inte bara
En bra tumregel är att skicka ett vattenprov inför ny odlingssäsong
Kan vara bra att ha pH-stickor hemma för att kunna mätas vattnets hårdhet under säsong
Notes: Bekämpningsrekommendationer Svampar och insekter 2024 läs mer på sida 118.

## Slide 35: Vattenkvalitet - riskbedömning
Vad har du för produktion på din gård?
Vad är sannolikheten att något skulle kunna bli ett problem med vattenkvalitén?
Vad skulle i så fall vara konsekvensen av detta?
Riskmatrisen är ett hjälpmedel att bedöma risken utifrån förutsättningarna på din gård
Notes: Sannolikhet skala: dagligen  årligen
Konsekvens skala: en människa blir lite illamående  någon blir allvarligt sjuk. Kan de drabba djurproduktionen?
Företagets policy bestämmer hur stor risk man vågar ta.

## Slide 36: 6. Vatten till djuren

## Slide 37: Dricksvatten - djur
Vatten i kroppen har till uppgift att
  Transportera salter, kolhydrater och proteiner till rätt ställe i kroppen.
  Reglera saltbalansen i kroppen och utsöndra slaggprodukter via urinen.
  Reglera kroppstemperaturen genom avdunstning av vatten.
Spara ALDRIG in på dricksvatten till djuren
Läs mer i Vatten till husdjur - Jordbruksverket
Notes: Läs gärna mer i Jordbruksverkets skrift, Vatten till husdjur. Där finns Jordbruksverkets sammanfattning av djurskyddslagens krav på vatten till djur och Jordbruksverkets föreskrifter om djurhållning där det finns bestämmelser om hur ofta djuren ska få vatten, hur många dricksplatser som behöver finnas och hur vattensystemet ska vara utformat, dimensionerat och placerat. Bestämmelser om rengöring av stall och andra förvaringsutrymmen medför ett indirekt krav på tillgång till tvättvatten.

## Slide 38: Vattenbehov
Djuren får i sig vatten både genom fodret och när de dricker. Vattenhalten i fodret påverkar därför dricksvattenbehovet.
Produktionsnivån styr vattenbehovet hos djuren. Höglakterande kor och djur i snabb tillväxt har ett stort vattenbehov.
Djuren i en besättning dricker gärna samtidigt. Det måste finnas ett tillräckligt flöde för att djuren ska kunna dricka på ett naturligt sätt.
Notes: Blötutfodring eller ett blötare ensilage minskar behovet av dricksvatten. Tänk också på att blötutfodring med vassle kan öka behovet av dricksvatten eftersom vassle är salt.
I kommande bilder kommer mer fördjupning om dessa punkter.

## Slide 39: Dricksvattenbehov hos olika djur
Normalt dagligt dricksvattenbehov i liter per dygn: | 
Mjölkkor | 50-100
Ungdjur | 20-50
Digivande suggor | 20-35
Häst (vila) | 15-35
Sinsuggor | 7-10
Får | 0-8
Mink | 0,2-0,3
Värphöns | 0,2-0,3
Källa: Vatten till husdjur - Jordbruksverket
Notes: Siffrorna i tabellen ger en uppfattning om storleksordningen på vattenbehovet, men det kan variera ganska mycket utifrån förutsättningarna. Obs att förbrukningen kan variera över tid (dygnet och året) och att det är viktigt med rätt flöde för ett naturligt vattenintag.

## Slide 40: Övrigt vattenbehov i djurhållning
Merparten av vattnet i djurhållning är dricksvatten
Andelen tvättvatten varierar mellan olika produktionsinriktningar. Det varierar också hur ofta man tvättar stallet.
I mjölkproduktionen finns även ett behov av disk- och spolvatten.
Personalutrymmen

## Slide 41: Uppskattning av vattenbehovet
Du kan mäta din vattenförbrukning med en flödesmätare eller installera en tryckmätare som mäter hur vattennivån i brunnen förändras.
Du kan också beräkna vattenförbrukningen med hjälp av schablonvärden.
Uppskatta total mängd
Uppskatta mängd vid en specifik tid (flödestoppar)
Bild: Mårten Svensson

## Slide 42: Viktigt att ha koll på flödet
Beroende på produktionsinriktning är vattenförbrukningen
  Antingen konstant över tid
  Eller varierar över dygnet och/eller året
Omgångsuppfödning:
  Vattenbehovet större i slutet av perioden då djuren är stora
Mjölkproduktion:
  Kalvningarna ofta relativt jämnt fördelade över året
Lammproduktion och dikor med koncentrerad kalvning
  Ökar behovet när många djur är höglakterande samtidigt
När djuren går på bete flyttar vattenförbrukningen ut

## Slide 43: Viktigt att ha koll på flödet forts.
Systemet behöver klara att ge ett tillräckligt flöde också vid hög vattenförbrukning.
Förbrukningstoppar kan infalla
  Om många djur dricker samtidigt
  Vid rengöring av stallar.
Djuren behöver dricka på ett naturligt sätt
  Utrustningens vattenflöde behöver motsvara djurens naturliga drickhastighet.
  Vid för lågt tryck kan djuren tröttna innan de druckit sig otörstiga.
  Vid för högt tryck kan det vara svårt för djuren att dricka.
Flödeskapacitet
Rekommenderade dricksvattenflöden
Djurslag | Flöde, l/min
Nötkreatur | 10-12
Får | 3-4
Häst | 8-10
Sugga | 2-4
Slaktgris | 1-3
Smågris | 0,5-1
Notes: I rapporten Vatten till husdjur (Jordbruksverket 1999) finns en tabell över rekommenderade flödeskapaciteter för olika djurslag. Det kan också finnas utrustning som behöver ett visst tryck.
Ett enkelt sätt att mäta flödet är att ställa en hink under vattenkoppen eller nippeln i en minut. Tänk också på att det kan vara olika flöde i olika vattenkpppar.

## Slide 44: Åtgärder- dricksvatten
Det finns sätt att minska mängden vatten som behöver tas ut ur vattentäkten genom att använda vattnet mer effektivt. Men det får inte gå ut över vattentillgången till djuren.
Exempel vatteneffektivisering: vattenbesparande åtgärder i djurhållning
åtgärda vattenläckor
minska spill
återanvända mjölkkylvattnet till dricksvatten för kor
Notes: Exempel på åtgärder för att minska spill kan vara
att använda mindre vattenkar för mindre spill om vattnet blivit förorenat och vid rutinmässig rengöring
Höja nivån på nipplar vartefter slaktgrisar växer
Låta grisar dricka ut vattenkoppar istället för nipplar
Att jämna ut flödet och få bort förbrukningstoppar kan vara bra om tillrinningen i brunnen är dålig. Det minskar inte vattenbehovet totalt sett.

## Slide 45: Åtgärder- tvätt- och spolvattenvatten
Vattenbesparande tvättrutiner vid mekanisk rengöring:
  Skrapning innan tvätt
  Blöta upp gödsel innan tvätt
  Använda högt tryck och lågt flöde
Övriga åtgärder
  köpa in tvättvatten i tank
  Se över rutiner för att spola effektivt.
Bild: Scandinav Bildbyrå
Notes: Att jämna ut flödet och få bort förbrukningstoppar kan vara bra om tillrinningen i brunnen är dålig. Det minskar inte vattenbehovet totalt sett.
Vid ny- och ombyggnad är det bra att tänka på att bygga så att det blir lätt att rengöra. Det minskar vattenåtgången.

## Slide 46: 7. Vattenkvalitet - djur

## Slide 47: Vattenkvalitet – djur
Enligt §3 i djurskyddslagen skall
  ”Djur ges tillräckligt med foder och vatten och tillräcklig tillsyn. Fodret och vattnet ska vara av god kvalitet och anpassat efter det djurslag som utfodras”.
Utgångspunkten är att djuren ska få vatten av dricksvattenkvalitet för humankonsumtion.
Om vatten av lägre kvalitet används har djurhållaren ansvar för att djurens hälsa inte påverkas negativt.
Djurhållaren har också ansvar för att de livsmedel som produceras på gården är säkra för konsumenten.

## Slide 48: Vattenkvalitet - djur
Dricksvatten till djur bör följa Livsmedelsverkets allmänna råd för enskilt dricksvatten. Analysparametrar och riktvärden
För mjölkproduktion finns utökade krav i branschriktlinjer. branschriktlinjer mjölkproduktion
Läs mer om vattenkvalitet till djur här:
Vatten till djur - SVA
Bild: Anne Dillner, Scandinav

## Slide 49: Vattenkvalitet - bräckt vatten
Generellt tål de flesta djur dricksvatten med salthalter upp till 3 promille.
En salthalt över 7 promille behöver komplimenteras med färskvatten.
Djur som betar eller ges ensilage med låg torrsubstanshalt får i sig mer vatten från fodret, och tolererar en högre salthalt i dricksvattnet.
I vissa områden finns problem med saltvatteninträngning i grundvattnet.
Bild: Mårten Svensson

## Slide 50: Vattenkvalitet - PFAS
PFAS (poly- och perflourerade alkylsubstanser)är hälsofarligt för både djur och människor. Läs mer på PFAS - Kemikalieinspektionen
Djur bör hindras från att dricka PFAS-förorenat vatten och beta på PFAS-förorenade marker. I en EU-förordning (2023/915) finns gränsvärden för PFAS i vissa animaliska livsmedel.
Kontakta din länsstyrelse eller kommun om du vill veta om det finns kända PFAS-föroreningar i ditt område.

## Slide 51: Vattenkvalitet - tvätt- och diskvatten
Vatten för disk av mjölkningsutrustning ska alltid hålla dricksvattenkvalitet.
Kvaliteten på tvättvatten är viktig för smittskyddet, särskilt i gris- och fjäderfäproduktion och i kalvstallar.
  Regleras ofta via olika smittskyddsprogram.
Vatten behövs även för att hantera smittskyddet vid besöksverksamhet och i djurens hälso- och sjukvård.
Om en djurbesättning drabbas av ett smittutbrott kan det vara bråttom att sanera och rengöra - Vatten behövs!
Notes: Utöver djurskyddslagstiftning och livsmedelslagstiftning finns även Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2013:14) om förebyggande och särskilda åtgärder avseende hygien m.m. för att förhindra spridning av zoonoser och andra smittämnen.

## Slide 52: Åtgärder- vattenkvalitet djur
Möjliga åtgärder beror på typen av kvalitetsproblem. Livsmedelsverket har en bra webbsida där det även finns stöd för åtgärder. Tolka resultatet av din dricksvattenanalys
En åtgärd kan vara att ha en annan vattenkälla till mindre känsliga användningsområden. Det kan vara svårt att använda vatten av olika kvaliteter med bara ett ledningsnät.
Notes: Att samla regnvatten kan ibland vara en åtgärd, men tänk på att det kan vara förorenat av till exempel fågelspillning.

## Slide 53: 8. Vad säger lagen?

## Slide 54: Att vattna med lagen i ryggen!
Odling av grönsaker, frukt och bär har länge förknippats med bevattning men det blir allt vanligare att även traditionella lantbruksgrödor som spannmål, majs och vall behöver bevattning.
Du som odlare måste göra en analys över ditt vattenbehov och väga risken mot nyttan
Det kan bli ”dyrt” att eventuellt stå utan vatten

## Slide 55: Att ha rådighet över sitt vatten
Står i Lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet, 2 kap:
Fastighetsägaren där vattnet finns.
Den som vill bedriva vattenverksamhet såsom vattenreglering, vattentäkt, bevattning med mera. Kan vara en arrendator.
Avtal för upplåtelse av annans mark för att få anlägga vattentäkten och dra ledning över fastigheten. Eller tvångsrätt (MMD)

## Slide 56: Begrepp i miljöbalken
Vattenområde MB 11:2§
Vattenverksamhet MB 11:3§
Vattenanläggning MB 11:4§
Notes: Dessa tre begrepp i miljöbalken är viktiga att ha koll på när man pratar vattenuttag.

## Slide 57: Vattenområde MB 11:2§
Foto: Robert Andersson
Foto: Robert Andersson
”ett område som täcks av vatten vid högsta förutsebara vattenstånd”
Åtgärder i ett vattenområde är en vattenverksamhet
Notes: Bilderna är tagna från samma plats men vid olika tidpunkter.

## Slide 58: Vattenverksamhet MB 11:3§
uppförande, ändring, lagning eller utrivning av en anläggning i ett vattenområde,
fyllning eller pålning i ett vattenområde,
bortledande av vatten från ett vattenområde
grävning, sprängning eller rensning i ett vattenområde,
en annan åtgärd i ett vattenområde som syftar till att förändra vattnets djup eller läge,
bortledande av grundvatten eller utförande av en anläggning för detta
tillförsel av vatten för att öka grundvattenmängden eller utförande av en anläggning eller en annan åtgärd för detta, eller
markavvattning
Notes: Tydliggör vilket som är relevant vid bevattning
Den övre gröna rutan relevant vid ytvattenuttag
Den undre gröna rutan relevant vid grundvattenuttag
De mörkblå rutorna om du skall gräva en damm i ett vattenområde. Detta är dock inte aktuellt om dammen byggs utanför ett vattenområde.

## Slide 59: Vattenanläggning MB 11:4§
Du är skyldig att underhålla den så att ingen annan lider skada (MB 11:17§)
”en anläggning som har kommit till genom en vattenverksamhet”
Exempel på vattenanläggningar
  Grundvattenborra
  Stamledningar
  Rörledningar
  Pumpar
  Pumpstationer
  Damm
  Täckdiken
Foto: Caroline Johnsson

## Slide 60: Vid vattenverksamhet gäller generell tillståndsplikt
MB11:9§ ”För vattenverksamhet krävs det tillstånd enligt denna balk, om inte något annat följer av bestämmelserna i detta kapitel….”
Foto: Lotten Lundgren

## Slide 61: Men det finns två undantag från tillståndsplikten
Undantag 1
Husbehovsundantaget. Vatten för hushållsändamål och vattning av djur samt bevattning av trädgård för eget bruk är undantaget tillståndsplikt. (MB 11:11§).
Undantag 2
Tillstånd eller anmälan behövs inte om ”det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena” (MB 11:12§).
Notes: Man tittar på att se över regelverket för bland annat husbehovsundantaget och det har varit en första remissrunda hos bland annat Jordbruksverket. Om något kommer förändras och i så fall vad och när det i så fall blir vet vi dock inte.
Man kan och får dock söka tillstånd trots att man är undantagen. Kan vara en försäkring.
11 kap. 11 §
Tillstånd enligt detta kapitel behövs inte för
vattentäkt för en- eller tvåfamiljsfastighets eller jordbruksfastighets husbehovsförbrukning eller värmeförsörjning.
Lagen räknar inte en gemensam anläggning för bevattning av flera trädgårdar som husbehovsvatten och den är därför inte undantagen från tillståndsplikt.
Om tillstånd till vattenuttag för djurhållning Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten har den 9 juni 2017 fått en fråga från länsstyrelsen på Gotland om vägledning kring reglerna kring vattenuttag för djurhållning. Frågan har varit uppe för diskussion mellan flera myndigheter tidigare år, och är nu åter aktuell utifrån nuvarande vattensituation i landet. Det är Havs- och vattenmyndigheten som har tillsynsvägledningsansvar för frågor som rör vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken. Utifrån vårt sektorsansvar för jordbruk har vi gjort följande tolkning av bestämmelserna som reglerar denna fråga. Vi har stämt av vårt svar med Havs- och vattenmyndigheten. Gällande lagstiftning Enligt 11 kap. 9 § krävs tillstånd för vattenverksamhet. I 11 kap. 11 § p. 1 finns dock ett undantag från denna huvudregel. Undantaget innebär bland annat att det inte behövs tillstånd för en jordbruksfastighets husbehovsförsörjning. Vad lagstiftaren avser med en jordbruksfastighets husbehovsförsörjning anges i propositionen till miljöbalken (Prop. 1997/98:45) som användning av vatten för bland annat vattning av kreatur. Sedan miljöbalken trädde ikraft har det skett en omfattande storleks-rationalisering inom jordbruket, vilket lett till att djurhållande jordbruk blivit allt större räknat i antal djurenheter och därmed fått ett större vattenbehov. Lagstiftningen har i det här avseendet inte följt med i denna utveckling, och det är kanske inte troligt att lagstiftaren inför miljöbalkens ikraftträdande hade för ögonen att en jordbruksfastighets husbehovsförsörjning kan innebära behov för upp mot 1 000 djurenheter. Till skillnad från vissa andra verksamheter med stort vattenbehov är dock djurhållningen ofta beroende av en viss areal för foderproduktion och för avsättning av stallgödsel. Det innebär att det generellt inte finns risk för samma koncentrerade behov av vattenuttag som för exempelvis industriell verksamhet och bostadsbebyggelse. I dagsläget uppfattar vi lagstiftningen som tydlig och att den innebär att även större djurhållande jordbruksfastigheter är undantagna från det generella kravet att ha tillstånd för vattenverksamhet. Vi menar också att undantaget är ett utryck för att jordbruket ska tillmätas en särskild betydelse i en konkurrenssituation, något som även kommer till uttryck i 3 kap. 4 § miljöbalken. Jordbruksverket 2017-07-07 2(2) Vi ser att det kan finnas skäl att se över lagstiftningen och anpassa den till de förhållanden som råder idag med exempelvis större jordbruksenheter. I samband med detta arbete bör man då inte bara beakta behov av uttagsmängd, utan även andra faktorer som exempelvis risken för konkurrens om vattnet. Även om vatten för djurhållning är undantaget från tillståndsplikt enligt 11 kap. så innebär det inte att verksamhetsutövaren står utan något ansvar. Verksamheter som inte omfattas av ett särskilt tillstånd omfattas alltid av miljöbalkens allmänna hänsynsregler enligt miljöbalkens 2 kap. 3 §. Utifrån dessa regler har alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skyldighet att utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Detta innebär att verksamhetsutövaren inte får driva sin verksamhet på sådant sätt att det skadar andras vattentillgång i området. Vid vattenuttag bör verksamhetsutövaren skaffa sig kunskap om vilka naturvärden som kan beröras av vattenuttaget samt vara uppmärksam på exempelvis vattenflöden och vattennivåer. I områden med risk för vattenbrist finns dessutom en möjlighet för kommunen att ställa krav på tillstånd eller anmälan enligt 9 kap. 10 § miljöbalken. Råd Länsstyrelsen kan inom de områden där det finns konkurrens om vattnet och risk för vattenbrist nyttja de möjligheter som finns genom tillsyn. Länsstyrelsen kan även uppmana verksamhetsutövare att utnyttja möjligheten att söka tillstånd i sådana områden även om vattenuttaget inte är tillståndspliktigt. Det ger större trygghet i en bristsituation när det uppstår konkurrens om vattnet. Vattenförhållandena ser olika ut på olika håll i landet och det är viktigt att myndigheterna tittar på de specifika förhållanden som gäller i varje enskilt område, så att eventuella restriktioner och begränsningar inte blir onödigt långtgående för verksamhetsutövare som verkar i området. Mona Strandmark Enhetschef miljöregelenheten

## Slide 62: 9. Vilken väg skall jag välja?

## Slide 63: Det finns tre alternativ
Göra en anmälan till Länsstyrelsen (MB 11:9a§)
Ansöka om tillstånd hos Mark- och miljödomstolen (MB 11:9b§)
Göra ingenting alls… (MB 11:12§)
Notes: De står inte i någon inbördes ordning utan fall till fall får avgöra vilket alternativ som är lämpligt.

## Slide 64: Anmälan till Länsstyrelsen enligt MB 11:9a§
Förutsättningar:
  Länsstyrelsen gör en bedömning utifrån dagens förutsättningar.
  Du får högst bortleda 600 m3 per dygn eller 100 000 m3 år från ett vattendrag* eller utförande av anläggningar för detta.
  Du får högst bortleda 1 000 m3 ytvatten per dygn från ett annat vattenområde än vattendrag*, dock högst 200 000 m3 per år, eller utförande av anläggningar för detta.
*Vad är ett vattendrag?
Ett vattendrag är en sötvattenmassa som drivs genom landskapet av gravitationen, från högre belägna till lägre områden, och som vanligen mynnar ut i hav eller i en insjö.
Nackdelar
Saknar rättskraft
Du har själv hela bevisbördan
Fördelar
Länsstyrelsen kan när som helst förelägga om åtgärder, exempelvis bevattningsförbud
Billig lösning
Du får ett ok från Länsstyrelsen ut efter dagens förutsättningar (endast allmänna intressen).
Försiktighetsmått som begränsar när och hur man kan ta vatten

## Slide 65: Ansöka om tillstånd hos Mark- och miljödomstolen enligt MB 11:9b§
Förutsättningar
  Gäller alltid vid grundvattenuttag och vid stora ytvattenuttag
  Underlag för samråd och miljökonsekvensbeskrivning (MKB) skall tas fram. Kräver oftast konsulthjälp.
  Mark- och miljödomstolen avger en dom som är vägledande för sökande och tillsynsmyndighet.
Ditt vattenuttag har rättskraft och går före vid brist
Nackdelar
Dyr lösning
Tydliga villkor
Villkor som begränsar när och hur man kan ta vatten
Fördelar
Är det kanske en ”billig” försäkring?

## Slide 66: Tillståndsprocessen
Notes: Läs mer i rapporterna Lagra vatten för bevattning och dennes bilaga Ansökan om tillstånd till damm

## Slide 67: Bevattningssamfälligheter, LSV 4 kap
flera ansökningar men vissa delar gemensamt vilket håller nere kostnaderna
tillståndshavarna utgör en samfällighet
möjligt att fördela tillgängligt vatten mellan sig
andelstalen och grunder för fördelning av gemensamma kostnader
delar på kostnader för utförande och drift av gemensamma anläggningar

## Slide 68: Göra ingenting alls enligt MB 11:12§
Förutsättningar
  Du hävdar undantagsregeln MB 11:11§ eller 11:12 §.
  Du får högst bortleda 600 m3 per dygn dock högst 100 000 m3 per år från ett vattendrag* eller utförande av anläggningar för detta.
  Du får högst bortleda 1 000 m3 ytvatten per dygn från ett annat vattenområde än vattendrag*, dock högst 200 000 m3 per år, eller utförande av anläggningar för detta.
*Vad är ett vattendrag?
Ett vattendrag är en sötvattenmassa som drivs genom landskapet av gravitationen, från högre belägna till lägre områden, och som vanligen mynnar ut i hav eller i en insjö.
Nackdelar
Saknar rättskraft.
Du har själv hela bevisbördan om någon anser sig lida skada.
Fördelar
Länsstyrelsen kan när som helst förelägga om åtgärder, exempelvis bevattningsförbud.
Billig lösning.

## Slide 69: 10. Vatten nu, då och framöver

## Slide 70: Temperaturavvikelse vår, 2021-2025
Jämför med normalperiod 1991-2020
2021
2022
2023
2024
2025
Notes: Gul = normal. Orange-röd = varmare. Blå = kallare.
Temperaturavvikelser de fem senaste åren under mars-maj i jämförelse med normalperioden 1991-2020.
Källa kartor: Normalkartor — SMHI

## Slide 71: Nederbördsavvikelse vår, 2021-2025
Jämför med normalperiod 1991-2020
2021
2022
2023
2024
2025
Notes: Ljusgrön = normalt, ljusgul och orange = mindre regn eller snö än normalt. Mörkare grön = mer regn eller snö än normalt
Nederbördsavvikelser de fem senaste åren under mars-maj i jämförelse med normalperioden 1991-2020.
Källa kartor: Normalkartor — SMHI

## Slide 72: Temperaturavvikelse sommar, 2021-2025
Jämför med normalperiod 1991-2020
2021
2022
2023
2024
2025
Notes: Gul = normal. Orange-röd = varmare. Blå = kallare.
Temperaturavvikelser de fem senaste åren under mars-maj i jämförelse med normalperioden 1991-2020.
Källa kartor: Normalkartor — SMHI

## Slide 73: Nederbördsavvikelse sommar, 2021-2025
Jämför med normalperiod 1991-2020
2021
2022
2023
2024
2025
Notes: Ljusgrön = normalt, ljusgul och orange = mindre regn eller snö än normalt. Mörkare grön = mer regn eller snö än normalt
Nederbördsavvikelser de fem senaste åren under juni-augusti i jämförelse med normalperioden 1991-2020.
Källa kartor: Normalkartor — SMHI

## Slide 74: Temperaturavvikelse höst, 2021-2025
Jämför med normalperiod 1990-2020
2021
2022
2023
2024
2025
Notes: Gul = normal. Orange-röd = varmare. Blå = kallare.
Temperaturavvikelser de fem senaste åren under september-november i jämförelse med normalperioden 1991-2020.
Källa kartor: Normalkartor — SMHI

## Slide 75: Nederbördsavvikelse höst 2021-2025
Jämför med normalperiod 1991-2020
2021
2022
2023
2024
2025
Notes: Ljusgrön = normalt, ljusgul och orange = mindre regn eller snö än normalt. Mörkare grön = mer regn eller snö än normalt
Nederbördsavvikelser de fem senaste åren under september-november i jämförelse med normalperioden 1991-2020.
Källa kartor: Normalkartor — SMHI

## Slide 76: Vad säger framtiden?
SMHI har tagit fram en fördjupad klimatscenario tjänst där du kan utforska olika scenarion för hur klimatet kommer påverka dig i din verksamhet i framtiden
Du hittar en länk till tjänsten under rubriken ”Tips på material att titta på innan och under besöket” Innan besöket, 14V adm.greppa.nu
Notes: Titta på våra introduktionsfilmer

## Slide 77: 11. Beredskap
Notes: Läs mer på SVA https://www.sva.se/amnesomraden/forskning/forsknings-och-utvecklingsprojekt/foka/robust-enskild-vattenforsorjning-genom-beredskap-och-redundans/

## Slide 78: En robust vattenförsörjning
Tillgången till rent och hälsosamt vatten är en grundförutsättning för ett fungerande samhälle. Kriser, höjd beredskap och krig kan påverka tillgången på och försörjningen av vatten.
I en situation där landet befinner sig i höjd beredskap eller krig kan vi förvänta oss störningar av en helt annan omfattning än vad vi är vana vid i fredstid. Som lantbrukare behöver du ha god beredskap för att kunna hantera många olika typer av störningar.
Du kan skapa förutsättningar för en robust och kontinuerlig vattenförsörjning genom att genomföra beredskapsåtgärder på din gård.

## Slide 79: Hur kritisk är vattenförsörjningen på din gård?
Hur länge klarar verksamheten sig om det blir vattenbrist eller avbrott?
Finns det någon buffert i systemen på gården?
Vad blir konsekvenserna utan vatten?
Om vatten är kritiskt för din verksamhet är det viktigt att se över din vattenförsörjning.

## Slide 80: Hur sårbar är vattenförsörjningen på din gård?
Att bli medveten om de risker och sårbarheter som kan påverka den egna gårdens vattenförsörjningen är ett viktigt steg mot en mer robust försörjning.
Att minska risken för att oönskade händelser eller störningar inträffar, minska risken för konsekvenserna om de inträffar och att ha en plan B vid avbrott bidrar till en mer robust vattenförsörjning.

## Slide 81: Vilken typ av störningar kan påverka din vattenförsörjning?
Exempel på störningar:
Strömavbrott
Brist på vatten, sinad brunn
Förorening av vattenkälla
Trasig pump
Trasig vattenledning
Reningsanläggningens funktionalitet
Brist på reservdelar eller förbrukningsmaterial
Att kommunen slutar leverera (om kommunalt)
Nyckelkompetens försvinner

## Slide 82: Vad kan du göra för att öka beredskapen på din gård?
Reservvattentäkt
Reservkraft vid strömavbrott samt drivmedelslager
Förutsättningar för att ta emot nödvatten
Extra vattenpump och reservdelar
Reservtankar
Förutsättningar för manuell hantering av vatten till djur
Plan för flytt av djur