## Slide 1: Kartläggning Mjölk
Helena Olsson Hägg, Agrotektbyrån
helena@agrotektbyran.se
0703-680866

## Slide 2: Greppa Adm
Notes: Om energikollen före under och efter besöket
Finns bra listor för under besöket.
Blankett för indata finns på sidan ”under besöket! energikollen.

## Slide 3: Kartläggning Mjölkning
Underlag;
  Ton kyld mjölk för att bedöma energi för kylning
  Typ av mjölkningsanläggning o storlek
  Mjölkningstid och disktid för vaccumpump.
  Årgång/märke av AMS samt ton mjölkad mjölk i AMS
  Vid flera mjölkningsrobotar- finns gemensam vakuumpump och kompressor?
Notes: Kyls all mjölk. Levererad mjölk resp kyld mjölk

## Slide 4: Mjölkkylning
Uppskatta enligt nedan:
Riktvärden per ton mjölk kyld mjölk- (OBS inte samma som ton levererad eller producerad i många fall)
Omgivningstemp. 10 grader 12 kWh/ton mjölk
15 grader 14 kWh/ton mjölk
20 grader 16 kWh/ton mjölk
25 grader 18 kWh/ton mjölk
Öka om kondensorn är dåligt rengjord
Minska om mjölken är förkyld
till hälften om förkyld minst halva behovet.

## Slide 5: VERA Exempel Mjölkgrop
Notes: Kylning
Vakuumpump
Anläggningsdiskmaskin
Tankdisk
VVB
Vattenpump
Påfösargrind
Högtryckspump

## Slide 6: Beräkningshjälp värmning av vatten

## Slide 7: Elförbrukning för automatisk mjölkning
Energianvändningen på de senare modellerna enligt leverantörerna
VMS classic 28,2 kWh/ ton mjölk
VMS V300 25,1 kWh/ ton mjölk
Lely A4 singelbox med ångrengöring ca 18000 kWh/ år dubbelbox ca 16000kWh/år
Lely A5 singelbox med ångrengöring ca 15300 kWh/ år
    Borträknat värmning av vatten ca 8000 kWh/ år
dubbelbox ca 13 500kWh/år
GEA 1-box ca 14,6 kWh/ ton mjölk 2-box ca 12,5 kWh/ ton mjölk
3-box ca 11,2 kWh/ ton mjölk
Notes: För Delaval inklusive varmvatten.
Värmning av vatten från 6-50 grader är inte medräknat här

## Slide 8: Elmätningar från mjölkning

## Slide 9: Elförbrukning för automatisk mjölkning
Exempel Delaval (utan någon energi för att värma varmvatten)
1500 kg ->20,0 kWh/ton mjölk
2000 kg ->18,0 kWh/ton mjölk
2500 kg ->16,9 kWh/ton mjölk
2800 kg ->15,8 kWh/ton mjölk
Uppvärmning av vatten
5 robotar-> 1480 m3 vatten varav 732 m3 hetvatten
1+4 robotar -> 1195 m3 vatten varav 448 m3 hetvatten
Notes: Värmning av vatten från 6-50 grader är inte medräknat här

## Slide 10: Elförbrukning för automatisk mjölkning
Kylning av mjölken vid förkylning-> ex 8 kWh per ton mjölk 24000 kWh
Tankdisk
Varmvattenberedare- inget förvärmt vatten 448 000 liter ska värmas x 1,16 Wh/ liter x 75 grader - > 39000 kWh plus förluster ca 750 kWh. 39 750 kWh
Mjölkningsrobot 3000 ton mjölk per år x 18,3 kWh 54 900 kWh
Värmefläktar t ex 5 st x 4,5 kW x 24 h x 30 dgr 16 200 kWh
Vattenpump

## Slide 11: Värmeåtervinningspotential
Notes: Ungefär 20 KWh används till varmvatten disk för 2 –ton
Ungefär 42 KWh används till varmvatten disk för 4 -ton

## Slide 12: Energiflöde efter förkylning av mjölken

## Slide 13: Vad räcker energin till?
9 kWh per ton mjölk -> här på gården 8,2 ton per dag x 9 kWh -> energi att utvinna är 74 kWh per dag
Behov av att värma vatten ca 1400 l /dag
1400 l x (50-6=44 grader)x 1,16 Wh/l o grad=71,5 kWh
Trots en stor förkylning så räcker energin att förvärma allt diskvatten.
Notes: Hade inte räckt om det varit 5 st egna robotar med egna diskslingor.

## Slide 14: Vad kan värmeåtervinning ge?
Exempel mjölkgrop 2x10, 2 mjölkningar per dag - förutsättningar;
  Uppvärmning av vatten till försköljning, cirkulationsdisk och eftersköljning
  Tankdisk varannan dag
  200 l 40-gradigt vatten till tvätt spolning osv per dag
  -> uppvärmning av vatten 14 800 kWh per år
Om förvärmt vatten 50 grader finns till beredare så sjunker uppvärmningsbehovet till 4 000 kWh.
Med 4% ränta och 10 års livslängd och elpris 1 kr/kWh så är investeringstaket 90 000 kr
Payoff-tid med investering på 60 000 kr -> 6,3 år

## Slide 15: Vatten till AMS